## Slide 1
BÁO CÁO MÔN HỌC — INTERNET OF THINGS
IoT Smart Lights
Hệ thống điều khiển đèn nhà thông minh qua Web & MQTT
ESP32 / Wokwi
MQTT (EMQX)
React + Vite
ThingSpeak
Nhóm 4 thành viên · 2 Web Client · 2 Firmware/Wokwi
Notes: Slide mở đầu. Giới thiệu tên đề tài IoT Smart Lights, mục tiêu: điều khiển đèn nhà thông minh qua web dùng MQTT, và giới thiệu nhóm 4 người chia 2 mảng web và firmware.

## Slide 2
GIỚI THIỆU
Tổng quan hệ thống
Hệ thống cho phép người dùng bật/tắt, chỉnh độ sáng và màu sắc của 6 bóng đèn trong nhà từ giao diện web. Lệnh điều khiển đi qua MQTT tới vi điều khiển ESP32 (mô phỏng trên Wokwi) để lái LED thật, và trạng thái được phản hồi ngược lại web theo thời gian thực.
Ngoài điều khiển, hệ thống còn giám sát môi trường (nhiệt độ / độ ẩm), tự động bật đèn theo chuyển động, và thống kê thời gian sử dụng đèn.
6
bóng đèn
4
phòng
3
tông màu RGB
2
cảm biến (PIR, DHT22)
Notes: Tóm tắt hệ thống làm gì. Nhấn mạnh các con số: 6 đèn, 4 phòng, 3 tông màu cho đèn RGB, 2 loại cảm biến. Đây là quy mô của đề tài.

## Slide 3
LUỒNG DỮ LIỆU
Kiến trúc pub/sub qua MQTT
Web Client
React + Paho MQTT
MQTT Broker
EMQX (TLS 8883)
ESP32
Wokwi Simulator
esp32/control →
← esp32/status
ThingSpeak
Log thời gian dùng đèn (mỗi 60s)
Đèn được xác định bằng trường "light_id" trong body JSON — dùng chung 2 topic cho cả 6 đèn thay vì mỗi đèn một topic.
Notes: Giải thích kiến trúc pub/sub: Web publish lệnh lên topic esp32/control, ESP32 subscribe nhận; ESP32 publish trạng thái lên esp32/status, web subscribe. Broker EMQX làm trung gian qua TLS. ESP32 còn đẩy dữ liệu lên ThingSpeak. Điểm hay: chỉ 2 topic, phân biệt đèn bằng light_id.

## Slide 4
TECH STACK
Công nghệ sử dụng
EMQX Serverless
MQTT broker qua TLS (port 8883)
ESP32 + PlatformIO
Firmware C++, mô phỏng Wokwi
React 19 + Vite
Giao diện web, Paho MQTT client
ThingSpeak
Lưu trữ & thống kê dữ liệu IoT
Chart.js + Tailwind
Biểu đồ & giao diện
Vitest + ESLint
Kiểm thử & chất lượng mã (81 test)
Notes: Điểm qua stack công nghệ. Nhấn mạnh: MQTT qua TLS bảo mật, firmware C++ trên ESP32 mô phỏng bằng Wokwi (không cần phần cứng thật), web React hiện đại, ThingSpeak để log dữ liệu, và có kiểm thử tự động 81 test.

## Slide 5
LINH KIỆN & VAI TRÒ
Phần cứng ESP32
×1
ESP32 DevKit-C v4
Bộ não: kết nối WiFi/MQTT, chạy logic, lái PWM ra LED
×5
RGB LED (Common Cathode)
Đèn đổi màu — trộn 3 kênh R/G/B bằng PWM
×1
LED đơn màu trắng
Đèn phòng tắm (không đổi màu)
×1
PIR Motion Sensor
Phát hiện chuyển động → tự bật đèn phòng tắm
×1
DHT22
Đo nhiệt độ & độ ẩm (GPIO 15)
×16
Điện trở 220Ω
Giới hạn dòng, bảo vệ LED & chân GPIO
Notes: Bảng linh kiện và công dụng từng thứ. Lưu ý: PIR chỉ lắp ở phòng tắm để tự bật đèn theo chuyển động; DHT22 đo môi trường; điện trở 220 ohm bắt buộc để bảo vệ LED. Có thể nói thêm PIR dùng GPIO input-only, DHT22 phải dùng chân xuất/nhập được (GPIO 15).

## Slide 6
ĐIỀU KHIỂN ĐÈN
Tính năng cốt lõi
Bật / Tắt & Độ sáng
Điều khiển từng đèn độc lập, chỉnh độ sáng 0–100% (thanh trượt có debounce).
3 tông màu nhiệt (RGB)
Trắng lạnh, Trắng ấm, Vàng ấm — ESP32 là nguồn sự thật cho màu.
PIR tự động (phòng tắm)
Tự bật khi có người, tự tắt sau 20s không chuyển động; vẫn điều khiển tay được.
Đồng bộ thời gian thực
Trạng thái đèn phản hồi 2 chiều Web ↔ ESP32 qua MQTT trong ~1 giây.
Notes: Bốn tính năng cốt lõi. Nhấn mạnh PIR: mô hình cảm biến → hành động; và đồng bộ 2 chiều thời gian thực qua MQTT. 3 tông màu khớp giữa web và firmware.

## Slide 7
TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG
Giao diện Web
Tab Điều khiển
Thẻ cho từng đèn: công tắc, thanh độ sáng, chọn màu; badge kết nối online/offline; nhật ký MQTT trực tiếp.
Tab Nhật ký hoạt động
Thống kê thời gian dùng đèn từ ThingSpeak: bảng %, biểu đồ, xuất CSV.
Thời gian sử dụng theo đèn (phút)
Chart: 
| Đèn trùm | TV | Đầu giường | Bàn LV | Bếp | P.tắm
Phút | 87 | 87 | 0 | 17 | 88 | 75
Notes: Giao diện web có 2 tab. Bên phải là ví dụ biểu đồ thống kê thời gian dùng đèn (số liệu thật đã lọc). Có thể mở web demo trực tiếp lúc trình bày.

## Slide 8
MỖI NGƯỜI 1 TÍNH NĂNG
Tính năng mở rộng của nhóm
Biểu đồ thống kê
Web · Người A
Bar + doughnut chart hoá dữ liệu ThingSpeak.
Xuất CSV + lọc
Web · Người B
Tải dữ liệu sử dụng ra file CSV, chọn số bản ghi.
Cảm biến DHT22
Firmware · Người C
Đọc nhiệt độ/độ ẩm, publish topic esp32/sensor, hiện lên web.
Lịch hẹn giờ
Firmware · Người D
Tự bật/tắt đèn theo giờ (dùng NTP trên ESP32).
Notes: Bốn tính năng mở rộng, mỗi thành viên phụ trách một. 2 người làm web (biểu đồ, export CSV), 2 người làm firmware (DHT22, lịch hẹn giờ). Cả 4 đã tích hợp và chạy thật.

## Slide 9
CHIA 2 MẢNG
Phân công nhóm 4 người
Mảng Web Client
Người A — Biểu đồ thống kê (Chart.js)
Người B — Xuất CSV + lọc thời gian
Chung: giao diện điều khiển, MQTT context, hiển thị cảm biến
Mảng Firmware / Wokwi
Người C — Cảm biến DHT22 + mạch
Người D — Lịch hẹn giờ bật/tắt
Chung: đèn RGB, PIR, MQTT, ThingSpeak
Notes: Cách chia việc: 2 người web, 2 người firmware. Nhờ kiến trúc pub/sub MQTT, hai mảng phát triển song song, chỉ cần thống nhất định dạng message JSON. Nêu rõ ai làm gì.

## Slide 10
GỠ LỖI THỰC TẾ
Vấn đề gặp phải & cách xử lý
Web rớt kết nối liên tục
Trùng Client ID do StrictMode + không huỷ timeout → thêm hậu tố ngẫu nhiên & huỷ đúng.
DHT22 không đọc được
Nối nhầm GPIO 34 (input-only) → chuyển sang GPIO 15 xuất/nhập được.
DHT22 vẫn TIMEOUT
Thư viện DHTesp không hợp Wokwi → đổi sang thư viện Adafruit DHT.
Kết nối chập chờn
Bỏ timeout 5s lúc mới kết nối + ESP32 broadcast 30s→15s để đồng bộ ổn định.
Thống kê phóng đại (771 giờ)
Giới hạn ngưỡng khoảng trống dữ liệu khi tính thời gian → số liệu hợp lý.
Notes: Slide quan trọng cho báo cáo: kể lại các lỗi thật đã gặp và cách khắc phục. Thể hiện nhóm hiểu sâu hệ thống, không chỉ code cho chạy. Mỗi lỗi là một bài học về MQTT, phần cứng GPIO, thư viện, hay xử lý dữ liệu.

## Slide 11
ĐÁNH GIÁ
Hạn chế & hướng phát triển
Hạn chế hiện tại
TLS bỏ qua xác thực chứng chỉ (chỉ hợp demo Wokwi)
ThingSpeak chỉ log ON/OFF, không log độ sáng/màu
Thống kê thời gian còn sai số do log thưa (on-change)
Chưa có xác thực người dùng cho web
Hướng phát triển
Cảnh báo khi nhiệt độ/độ ẩm vượt ngưỡng
Đổi màu đèn tự động theo nhiệt độ phòng
Đẩy nhiệt độ/độ ẩm lên ThingSpeak (thêm field)
Triển khai phần cứng thật + xác thực chứng chỉ
Notes: Trung thực nêu hạn chế (giám khảo đánh giá cao sự tự nhận biết): bảo mật TLS demo, ThingSpeak chỉ log on/off, chưa auth. Hướng phát triển: tự động hoá theo nhiệt độ, cảnh báo, triển khai phần cứng thật.

## Slide 12
KẾT LUẬN
Một hệ thống IoT hoàn chỉnh, chạy thật đầu–cuối
Web ↔ MQTT ↔ ESP32 hoạt động ổn định; điều khiển 6 đèn, cảm biến môi trường, tự động hoá và thống kê đều được kiểm chứng trên môi trường thật (EMQX + Wokwi + ThingSpeak).
Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!
Notes: Kết luận: hệ thống chạy thật đầu-cuối, không chỉ mô phỏng lý thuyết. Cảm ơn và mời đặt câu hỏi. Có thể demo trực tiếp web + Wokwi ở đây.